## Slide 1: PROYECTO FIN DE GRADO Modelo de caracterización a corto plazo para la carga térmica en edificaciones
Jon Martin Saitua Urigüen
ADE+ITI
02/07/2024

## Slide 2: Índice
1
2
3
4
5
6
Introducción
Tipo de modelo y datos
Trabajo de referencia y mejora
Primeras conclusiones y cambio de enfoque
Nuevo modelo propuesto
Conclusiones y Trabajo Futuro

## Slide 3: 1. Introducción
1. Impacto energético de los edificios
2. Sistemas reactivos vs predictivos
3. Importancia de la investigación continua
VS
DEUSTO SUSTAINABLE RESEARCH GROUP

## Slide 4: 1. Introducción
Objetivo principal: Diseñar y desarrollar un modelo de caracterización ARX lineal de la carga térmica en edificios.
Objetivos específicos:
Análisis de residuos
R2 mayor que 0,6
MAE inferior a 0,15 kWh
Reducir la cantidad de parámetros

## Slide 5: 2. Tipo de modelo y conjunto de datos
Los modelos ARX lineales se utilizan para describir sistemas dinámicos en los que la variable de interés es predicha no solo por variables externas, sino también por sus valores pasados que influyen en su comportamiento.
Modelo lineal con variables exógenas
Modelo autorregresivo
+
Modelo ARX lineal

## Slide 6: 2. Tipo de modelo y conjunto de datos
Ocupación por conteo
Radiación solar
Temperatura exterior
Energía climatización
Temperatura interior

## Slide 7: 3. Trabajo de referencia y mejora
Término independiente forzado a 0:
Término independiente libre:
R2 ≈ 0,999
MAE ≈ 0,133 ºC
R2 ≈ 0.82
MAE ≈ 0,133 ºC

## Slide 8: 3. Trabajo de referencia y mejora

## Slide 9: 4. Conclusiones y cambio de enfoque
Chart: 
temperatura_exterior | 28.925 | 28.5747 | 28.3667 | 28.1583 | 28.1 | 27.1 | 25.1584 | 24.25 | 25.3542 | 25.925 | 26.1792
temperatura_interior | 26.5834 | 26.5613 | 26.5927 | 26.2608 | 26.3723 | 26.572 | 26.8429 | 26.9577 | 26.6972 | 26.9689 | 27.0307
Chart: 
temperatura_exterior | 27.4497 | 27.6832 | 27.625 | 27.3333 | 27.3168 | 27.3417 | 27.3333 | 27.3335 | 27.3665 | 27.4496 | 27.275
temperatura_interior | 26.9755 | 26.9688 | 26.9615 | 26.5642 | 26.4617 | 26.5147 | 26.4721 | 26.4652 | 26.5472 | 26.682 | 26.5473

## Slide 10: 4. Conclusiones y cambio de enfoque
Energía climatización
Temperatura interior
Nueva variable
Temperatura interior
Consigna temperatura int.
-
=
Diferencia consigna y temperatura interior

## Slide 11: 5. Nuevo modelo propuesto
Método de construcción
Extensión manual
Criterio Akaike
Métricas de ajuste y error
R2
MAE
Tiempo de muestreo y predicción
1 hora
Ocupación por conteo
Radiación solar
Temperatura exterior
Energía climatización
Variables seleccionadas
Diferencia consigna y temperatura interior

## Slide 12: 5. Nuevo modelo propuesto
Modelo inicial
 | Inicial
R2 | 0,282
MAE (kWh) | 0,23043

## Slide 13: 5. Nuevo modelo propuesto
Ajustes más significativos
 | Inicial | Ajuste 1 | Mejora
R2 | 0,282 | 0,436 | 54,6%
MAE (kWh) | 0,23043 | 0,184679 | 19,8%
 | Ajuste 1 | Ajuste 2 | Mejora
R2 | 0,436 | 0,608 | 39,4%
MAE (kWh) | 0,184679 | 0,133057 | 27,9%
+
Radiación solar
=
+
Energía climatización (t-1)
=

## Slide 14: 5. Nuevo modelo propuesto
Modelo optimizado
 | Inicial | Optimizado | Mejora
R2 | 0,282 | 0,608 | 115,6%
MAE (kWh) | 0,23043 | 0,133057 | 42,2%

## Slide 15: 5. Nuevo modelo propuesto
Análisis de residuos

## Slide 16: 6. Conclusiones y trabajo futuro
Conclusiones principales
Trabajo futuro
Predecir la temperatura no resulta optimo
Modelo robusto, R2 de 0,606 y MAE 0,133 kWh
Consigna – Temperatura interior es una variable significativa
Posible mejora modelando el apagado y encendido repentino
Modelar el apagado y encendido repentino
Aplicar los modelos en otras habitaciones del edificio
Reducir el intervalo de tiempo de muestreo

## Slide 17: PROYECTO FIN DE GRADO Modelo de caracterización a corto plazo para la carga térmica en edificaciones
Jon Martin Saitua Urigüen
ADE+ITI
02/07/2024